Klimaanlæg

Serie: XEVO-XX:17W43

VÆG

CE

- INSTALLATIONSMANUAL OG BRUGERVEJLEDNINGE TIL INTERN ENHED

Tak for den tillid du har vist ved at købe dette produkt. Læs omhyggeligt denne manual, som indeholder specifikationerne og alle de oplysninger, der er nyttige for korrekt funktion.

Oplysningerne i denne publikation kan til enhver tid uden videre meddelelse blive underlagt ændringer af tekniske og/eller kommercielle grunde, efterhånden som de opstår.

##### Advarsel!

Opbevar disse manualer på et tørt sted for at undgå at ødelægge dem.

7.1	lnfrarød fjernbetjening

###### 1) ON/OFF-knap

###### 2) Indstillingsknap

Valg af klimaanlæggets driftstilstand

AUTO	Automatisk

COOL	Nedkøling

DRY	Affugtning

HEAT	Opvarmning

FAN	Ventilation

###### 3) FAN Ventilationsknap

Valg af ventilatorhastighed.

###### 4) SLEEP Slumreknap

Aktivering af natlukningsprogram.

###### 5)	SWING Svingningsknap

Aktivering af den horisontale deflektors position.

###### 6) TURBO Turboknap

Aktivering af TURBO-ventilation.

###### 7) SELF CLEAN Selvrengøringsknap

Aktivering af selvrengøringsfunktionen

###### 8) TEMP Temperaturknap

Valg af den indstillede temperatur

###### 9)	SILENCE FP Lydløs FP-knap

- Kort tryk Aktivering af lydløs funktion

- Langt tryk Aktivering af FP-funktion

###### 10) TIMER ON ON-knap

Knap til valg af programmeret opstart af klimaanlægget.

###### 11) TIMER OFF OFF-knap

Knap til valg af programmeret nedlukning af klimaanlægget.

###### 12) DIRECT KEY Retningsknap

Ændrer deflektorens vinkel

###### 13) FOLLOW ME Følg mig-knap

###### Aktiverer Følg mig-funktionen

###### 14) LED LED-knap

Aktiverer eller deaktiverer displayet på enhedens panel.

###### Note til funktionsinformation, se side 24

    - Displayets symboler

AUTO Automatisk

COOL Nedkøling

DRY   Affugtning

HEAT Opvarmning

FAN   Ventilation

Lav hastighed Gnsn. hastighed Høj hastighed Auto. hastighed

Vises, når data sendes          TIMER ON-funktionen er aktiv Slumre-funktionen er aktiv

Enheden er tændt                 TIMER OFF-funktionen er aktiv Følg mig-funktionen er aktiv

Skift batteri                     Temperatur (°C) / tid (t)     Lydløs-funktionen er aktiv

Ikke tilgængelig

###### Sådan indsættes batterier i den infrarøde fjernbetjening

Den infrarøde fjernbetjening drives af to 1,5 Volt alkaline batterier (type AAA)

1 Fjern batterirummets dæksel.

2 Indsæt batterierne så de vender med den rigtige polaritet (+/-).

3 Luk batterirummet.

###### Bemærk

Hvis displayet er ulæseligt eller rystende bør batterierne udskiftes igen.

###### Pas på!

- Anvend aldrig tidligere brugte batterier.

- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis klimaanlægget ikke bruges i en længere periode.

###### Montering af fjernbetjening

Den infrarøde fjernbetjening kan monteres på væggen ved hjælp af den særlige holder.

Bemærk: Hvis du aktiverer Følg mig-funktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen i holderen kommunikerer med den indendørs enhed.

#### Opstart af klimaanlægget

1) Kontroller, at der er den korrekte strømforsyningen til klimaanlægget.

2) Ved at trykke på lysknappen ON / OFF tændes lyset på front-

panelet, displayet vil lyse og klimaanlægget vil starte i den indstillede tilstand.

##### Pas på!

For at den indendørs enhed kan modtage signalet korrekt, skal fjernbetjeningen pege henimod den.

Undgå forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren på den indendørs enhed.

Hvis fjernbetjeningen er monteret på væggen, bør den være tæt på den indendørs enhed.

Fjernbetjeningen må ikke:

- Blive våd

- Tabes

- Udsættes for direkte sollys

- Udsættes for varmekilder

Lysstofrør og trådløse telefoner kan forstyrre fjernbetjeningens funktion. Hvis dette sker, skal du gå tættere på klimaanlægget.

Når signalet sendes automatisk til klimaanlægget, vil du høre et bip og displayet viser midlertidigt symbolet

##### Forsigtig

For at sikre, at kompressoren fungerer korrekt, skal det overholdes at

- Når først den er stoppet, må den ikke genstartes i 3 minutter.

- Når først den er startet, skal den arbejde i mindst 6 minutter (medmindre der slukkes for

enheden)

  - Ventilationsfunktion

1) Tryk på Indstillingsknappen (MODE) for at vælge ventilationstilstanden (FAN)

Klimaanlægget recirkulerer den omgivende luft uden at foretage opvarmning eller nedkøling af den.

2) Temperaturen vises ikke længere på fjernbetjeningens display, mens enhedens display viser den indendørs omgivende temperatur.

3) Ved at trykke på Ventilationsknappen (FAN) vælges den ønskede ventilatorhastighed:

Lav	Medium	Høj	Auto

# Nedkølingsfunktion

1) Tryk på Indstillingsknappen (MODE) for at vælge Nedkølingstilstanden (COOL)

2) Med knapperne TEMP indstilles den ønskede temperatur i lokalet (17-30°C).

Temperaturen kan indstilles til grader.

3) Ved at trykke på Ventilationsknappen (FAN) vælges den ønskede ventilationshastighed:

Bemærk: Hastigheden varierer også i forhold til den indstillede temperatur.

Klimaanlægget modulerer automatisk kompressorens frekvens for at opretholde den indstillede temperatur.

Hvis klimaanlægget er i drift i lange perioder med høj luftfugtighed,

kan der forekomme kondensdråber på overfladen.

##### 8.3.1 Nedkølingsluftbeskyttelse

Hvis den interne enheds vekslers fordelerbeskyttelse aktiveres, stopper den udendørs enhed, mens den indendørs enheds ventilator fortsætter med at rotere ifølge den indstillede hastighed.

# Opvarmningsfunktion

1) Tryk på Indstillingsknappen (MODE) for at vælge Opvarmningsfunktionen (HEAT)

2) Med knapperne TEMP indstilles den ønskede temperatur i lokalet (17-30°C).

Temperaturen kan indstilles til grader.

3) Ved at trykke på Ventilationsknappen (FAN) vælges den ønskede ventilationshastighed:

Lav	Medium	Høj	Auto

Bemærk: Hastigheden varierer også i forhold til den indstillede temperatur.

###### Bemærk:

Klimaanlægget modulerer automatisk kompressorens frekvens for at opretholde den indstillede temperatur.

###### Nedkølingsluftbeskyttelse

Den interne ventilationsfunktion afhænger af den interne enheds vekslertemperatur:

- Den indendørs ventilationsenhed begynder at arbejde blot få minutter efter, at den eksterne enhed starter, når veksleren er varm.

- Den indendørs ventilationsenhed fortsætter med at arbejde i nogle få minutter, efter at den eksterne enhed stopper, indtil veksleren bliver kold.

###### Automatisk afrimning styret af mikroprocessor

- Når klimaanlægget anvendes i Opvarmningstilstand og temperaturen udenfor er lav og luftfugtigheden høj, akkumuleres dug på den eksterne enhed, hvilket reducerer klimaanlæggets ydeevne.

- For at forhindre denne reduktion i ydeevnen, er klimaanlægget udstyret med et automatisk afrimningssystem, der er styret af en mikroprocessor. Når der akkumuleres dug, stopper klimaanlægget midlertidigt og en hurtig afrimning foretages (varighed mellem 8 og 10 minutter).

Under afrimning viser temperaturdisplayet en df-kode.

###### Pas på!

Under afrimning, stopper de interne og eksterne ventilationsenheder og der kan komme damp ud af den eksterne enhed. Dette sker på grund af afrimningen og ikke et tegn på en dårlig funktion.

# Affugtningsfunktionen "Dry"

1) Tryk på Indstillingsknappen (MODE) for at vælge Affugtningstilstanden (DRY)

2) Temperaturen kan indstilles, men har ingen effekt, mens den indendørs enheds temperatur vises på enhedens display.

3 Ventilationshastighed kan ikke vælges, men den arbejder kun på lav hastighed.

###### Bemærk:

Klimaanlægget modulerer automatisk kompressorens frekvens for at opretholde den indstillede temperatur. Hvis klimaanlægget er i drift i lange perioder med høj luftfugtighed, kan der forekomme kondensdråber på overfladen.

Nedkølingsfunktionen har de samme beskyttelsesanordninger.

  - Automatisk funktion

1) Tryk på Indstillingsknappen (MODE) for at vælge den automatiske tilstand (AUTO)

I den automatisk tilstand vælger klimaanlægget utomatisk driftstilstand i forhold til den omgivende temperatur.

2) Med knapperne TEMP indstilles den ønskede temperatur i lokalet.

3) Ventilationshastighed kan ikke vælges, men den arbejder kun på automatisk hastighed (AUTO).

Bemærk: Hastigheden varierer også i forhold til den indstillede temperatur.

## Regulering af luftretning

###### Lodret justering

Svingnings- og retningsfunktionen (SWING & DIRECT) kan bruges med alle klimaanlæggets driftstyper og bestemmer den lodrette bevægelse af luftdeflektoren, hvorved en jævn fordeling af luften i rummet opnås.

###### Svingningsknap (SWING).

Ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen vil klimaanlæggets deflektor svinge kontinuerligt.

###### Retningsknap (DIRECT)

Ved at trykke på denne knap kan man ændre afbøjningspladens hældning.

###### ADVARSEL!

Anbring ikke deflektoren manuelt - undgå at beskadige den.

Hvis deflektoren under nedkølingstilstand vender nedad i lang tid, kan der forekomme dannelse af kondensdråber.

###### 8.6.2 Vandret justering

Den vandrette justering af luftstrømmen er fast og skal udføres manuelt.

###### Greb til vandret justering

# 8.8 TIMER ON-funktionen

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere TIMER ON-funktionen og lyset i i frontpanelet tændes.

1) Når enheden er startet, skal du vælge den ønskede driftstilstand

2 Tryk på TIMER ON-knappen flere gange for at indstille, hvor lang tid enheden skal være tændt.

Tidsindstillingen i de første 10 timer øges med 1/2 time ved hvert tryk, derefter øges med intervaller på 1 time ved hvert tryk.

Kan justeres over 24 timer.

3) For at afbryde timerindstillingerne, skal du trykke på ON/OFF-knappen

og ikonet forsvinder fra fjernbetjeningsdisplayet ON

# Slumre-funktionen SLEEP

1) Tryk på Slumreknappen (SLEEP) for at aktivere natprogrammet, displayet vil vise symbolet

2) Tryk på Slumreknappen (SLEEP) for at annullere natprogrammet.

Symbolet forsvinder fra displayet.

#### Pas på!

I Affugtnings- og Ventilationstilstanden (DRY & FAN) kan Slumrefunktionen (SLEEP) ikke aktiveres

Med Slumreprogrammet (SLEEP) aktiveret i Nedkølingstilstand (COOL)

Med Slumreprogrammet (SLEEP) aktiveret Opvarmningstilstand (HEAT)

  - TURBO-funktion

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere turbo-ventilationshastigheden. Denne hastighed er tilgængelig i Nedkølings- og Opvarmnings-

tilstandene. Efter at have indstillet turboventilationshastigheden på displayet

er enheden tændt i 3 sekunder.

Turboventilationshastigheden kan også deaktiveres ved at ændre driftstilstanden eller ændre ventilationshastigheden ved at trykke på Ventilationsknappen (FAN). TURBO-funktionen bruges til at nå den indstillede temperatur så hurtigt som muligt, både ved nedkøling samt ved opvarmning.

Der vises intet ikon på fjernbetjeningen, hvis denne funktion er on eller off.

# Lydløs-funktionen (SILENCE)

###### Ved et kort tryk på Lydløs-knappen (SILENCE):

Tryk på denne knap for at aktivere og deaktivere lydløs (SILENCE) ventilationshastighed. Efter at have indstillet til lydløs (SILENCE) ventilationshastighed, vises ON på enhedens display i 3 sekunder. Ved at trykke på den igen deaktiveres funktionen og displayet viser OFF.

Den lydløse (SILENCE) ventilationshastighed kan også deaktiveres ved at ændre driftstilstanden eller ventilationshastighed ved hjælp af Ventilationsknappen (FAN). Den lydløse (SILENCE) funktion anvendes til at få enheden til at arbejde lydsvagt.

Bemærk: Aktivering af lydløs-funktionen (SILENCE) kan gå ud over

komforten med hensyn til stuetemperatur.

# Lydløs FP-funktion (SILENCE FP) (Opvarmning 8°C)

Ved at holde lydløs FP-knappen nede: (i mindst 2 sekunder) i Opvarmningstilstanden (HEAT) aktiverer funktionen Opvarmning 8°C og displayet viser "Fp". Funktionen Opvarmning 8°C sænker den indstillede temperatur til 8°C for at beskytte ubenyttede indendørs lokaler mod alt for lave temperaturer.

# Selvrengøringsfunktionen (SELF CLEAN)

Tryk på denne knap for at aktivere selvrengøringsfunktionen (SELF CLEAN).

Denne funktion bruges til at slukke enheden fra Nedkølings- og Affugtningstilstandene (COOL & DRY) ved at udføre en cyklus for at tørre den interne enheds varmeveksler for at forhindre dannelse af mug og ubehagelige lugte.

Displayet på den interne enhed viser "SC" under denne funktion.

Ved afslutningen af denne 16-minutters cyklus slukker enheden. Du kan til enhver tid tvinge den til en nedlukning ved at trykke på selvrengøringsknappen (SELF CLEAN) igen.

# Følg mig-funktionen (FOLLOW ME)

Tryk på denne knap for at aktivere Følg mig-funktionen (FOLLOW ME). Displayet vil vise symbolet Tryk på knappen igen for at deaktivere funktionen.

Fjernbetjeningen er udstyret med en sonde, der registrerer omgivelsernes temperatur. Følg mig-funktionen (FOLLOW ME) bruges til at kommunikere den indendørs omgivende temperatur, der er registreret af fjernbetjeningen.

Når denne funktion er aktiveret, bruger fjernbetjeningen et signal til hvert 3. minut at kommunikere den registrerede temperatur til klimaanlæggets panel.

Dette forhindrer luften i at stratificere, især på grund af varme. Opdateringen sker selv når der trykkes på en anden knap på fjernbetjeningen.

Bemærk: Der må ikke være nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og den interne enheds modtager.

# 8.16 LED-funktion	8.19 Snavset filter-funktion

Tryk på LED-knappen på fjernbetjeningen for at tænde eller slukke lysene på displayet og frontpanelet.

# AUTOGENSTART-funktion (AUTORESTART)

Autogenstart-funktionen muliggør en automatisk tænding af klimaanlægget. I tilfælde af et pludseligt strømsvigt, vil klimaanlægget fortsætte med at arbejde med de samme indstillinger som før afbrydelsen.

# RESERVE-funktion

Denne funktion gør det muligt for dig at betjene klimaanlægget uden fjernbetjeningen.

1) Tryk på backup-knappen på maskinen for at aktivere den automatiske tilstand (AUTO).

2) Tryk på backup-knappen endnu en gang for at skifte til Nedkølingstilstand (COOL).

3) Tryk på backup-knappen en tredje gang for at slukke enheden.

Denne funktion minder dig om at rense filtrene, så enheden kan fungere korrekt.

Det interne enhedsdisplay blinker "CL".

Når filtrene er blevet rengjort, (som forklaret i det specifikke afsnit), nulstilles det blinkende "CL", ved at trykke på LED-knappen på fjernbetjeningen 4 gange eller, alternativt, ved at trykke på RESERVE-knappen 3 gange.

Bemærk:

Rengøringshyppighed afhænger af, hvilken slags værelse enheden er installeret i; som sådan kan det være nødvendigt at rense filtrene selv før apparatet minder dig om at gøre dette.

# 8.20 Tips til brugeren

Varmeeffektivitet

- Dette klimaanlæg er udstyret med et varmesystem med en varmepumpe, der koncentrerer varmen fra luften udenfor ved hjælp af et kølemiddel til at opvarme de indvendige omgivelser. Derfor nedsættes klimaanlæggets opvarmningskapacitet, når der er et fald i udendørstemperaturen. Når opvarmningskapaciteten ikke længere er tilstrækkelig, anbefales det, at man anvender et andet opvarmningssystem sammen med klimaanlægget.

- Da et varmepumpeklimaanlæg bruger varmluftcirkulation til at opvarme hele lokalet, tager det undertiden tid, før temperaturen stiger efter at anlægget er tændt.

Backup-knappen

## Korrekt brug af klimaanlægget

| Indstil til en passende rumtemperatur. | Undgå at anbringe forhindringer foran indtags- og udgangsgitrene |
| --- | --- |
| Luk døre og vinduer når anlægget er i Nedkølingstilstand I Nedkølingstilstand holdes direkte sollys ude af rummet ved hjælp af gardiner eller persienner | Brug Timeren effektivt |
| Hvis klimaanlægget ikke bruges i en længere periode, afbrydes for den elektriske strømforsyning via den kontakt, der er installeret før systemet (ikke inkluderet) OFF | Brug deflektorerne effektivt |

# Text boxes

FJERNBETJENING

FJERNBETJENING

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

0

••

•

•

••

•

•

•••

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

0

0

8.9 TIMER OFF-funktionen

Tryk på denne knap for at aktivere TIMER OFF-funktionen og lyset i i frontpanelet tændes.

1) Når enheden er startet, skal du vælge den ønskede driftstilstand

2) Tryk på TIMER OFF-knappen flere gange for at indstille, hvor lang tid enheden skal være tændt.

Tidsindstillingen i de første 10 timer øges med 1/2 time ved hvert tryk, derefter øges med intervaller på 1 time ved hvert tryk.

Kan justeres over 24 timer.

3) For at afbryde timerindstillingerne, skal du trykke på ON/OFF, så ikonet på fjernbetjeningen forsvinder OFF

7 t

1 t

1 t

Indst. +2

Indst. +1

Indstilling

Nedkøling

Stue-

temperatur

Tid [t]

Tid [t]

1 t

1 t

7 t

Indst. +2

Indst. +1

Indstilling

OpvarmningNedkøling

Stue-

temperatur

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

ANVENDELSE AF KLIMAANLÆGGET

VEDLIGEHOLDELSE AF KLIMAANLÆGGET

Passende temperatur